Munka, építmény megnevezése:

A TOP-6.1.4-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat keretében, a Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának fejlesztése

Engedélyes tervdokumentáció

Gyengeáramú Rendszerek

Építtető:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.

Készítette:

KISS GÁBOR

4029 DEBRECEN, CSAPÓ U. 92.

# Általános ismertetés

Az Állatpark jelenlegi főbejáratánál egy látogatóközpontot alakít ki, mely földszint és emelet kialakítású lesz.

Az épületben a következő gyengeáramú rendszerek tervezésére kerül sor:

- Intelligens tűzjelző rendszer - nem készül, nincs kötelezés;

- Informatikai és telefon hálózat;

- Riasztó rendszer;

- Video megfigyelő rendszer;

- TV hálózat;

A rendszerek központjai szünetmentes tápellátást kapnak.

# Informatikai és telefonhálózat

Az informatikai rendszer feladata az épületben található hang- és számítógépes adatkommunikációs berendezések összeköttetésének biztosítása. A dolgozószobákban internet és telefon hozzáférést biztosítunk, a folyosókon és közösségi részeken publikus WiFi lesz.

A központi rendező (BD – Building Distributor) helye a 113 Könyvtárban lesz.

A rendező magába foglalja az RJ45 rendezőket, az aktív eszközöket, video szervert is.

Az épületben tervezett strukturált kábelezési rendszer, az ISO/IEC 11801 CENELEC, EN 50173 2nd szerinti CAT5e / vagy más néven Cat5e árnyékolatlan (U/UTP) kábelezési rendszer legyen. Erre a hálózatra kapcsolódnak a belső és külső adatkommunikációt biztosító alkalmazói szerver, az aktív eszközök, a video szerver, a dolgozói munkaállomások, a telefonok.

A BD rendezőbe egy kis telefonközpontot helyezünk el a belső és külső kommunikáció biztosítása miatt.

## Végpontszám kialakítási elvek

Az épületben a végleges informatikai végpontszám a későbbi tervezési fázisban alakul ki, amelyen belül a telefon és az adat (számítógép) csatlakozók száma tetszőlegesen megválasztható. A végpontszám kialakítási elv a következő.

Minden munkahelyhez 2 db végpont /1 db számítógép és 1 db telefon végpont/ lesz tervezve, függetlenül annak jellegétől.

# Riasztó

Az épület területének egy részén riasztórendszer létesül. A rendszer feladata a kijelölt helyiségek, területek védelme, a behatolások jelzése. A tervezett védelem a földszinten a főpénztárra és a Zoológusi irodára terjed ki. Mindkét helyen egy-egy kezelőt is elhelyezünk, a mozgásérzékelőkön és pánikgombokon kívül. A pénztárakban pánikgombokat helyezünk el.

A rendszer központja a 005 információn lesz elhelyezve. A rendszer (GSM, vonalas) átjelzésre alkalmas.

Az épület védelmére héjvédelmet nem alakítunk ki.

# Videomegfigyelő rendszer

Az objektum biztonsági rendszerének szerves részét képezi a videókamerás megfigyelő rendszer, melynek feladata az objektum videós védelme. Biztonságtechnikai céllal, a biztonságérzet növelése és az utólagos rekonstrukció céljából az épületben és az épület homlokzatán videó megfigyelő kamerákat fogunk elhelyezni.

A video szerver gyűjti össze az épületben elhelyezett kamerák jeleit a kialakított koaxiális kábelhálózaton keresztül.

A kamerák szerverét a BD rendezőben fogjuk elhelyezni.  A video megfigyelő munkaállomást a 005 Információn helyezzük el.

A kamerák jelét a kameraszámnak megfelelő csatorna számú, színes digitális rögzítő fogadja (DVR - célhardver), mely kb. 3-4 napi anyagot tud tárolni, 0-24 órás üzemben. A képanyagot a képrögzítőkbe beépített merevlemezes tárolókon tárolja, illetve archiválás DVD-n vagy más adathordozón történik. A központi egység rendelkezik hálózati csatolóval is, így teljes funkcionalitással lehet hálózatról menedzselni, akár az interneten is.

# TV rendszer

A szolgáltatói beállástól egy kis elosztó hálózatot tervezünk, mely a közösségi részeken biztosítja a TV vételi lehetőséget. A TV-khez informatikai végpontot is tervezünk.

# Audiovizuális rendszer

Az emeleti tárgyalóba és a Demonstrációs helyiségbe egy-egy projektor kiállást építünk ki.

A projektor csatlakozódoboz HDMI, 1xRJ45 internet, 230V csatlakozóval rendelkezik.

A projektor jelforrás helye lehet az oldalfalon. A jelforrás helyétől a csövezést ki kell építeni a projektorig

A vetítővászon motoros kivitelű, melyet távvezérlővel lehet vezérelni.

A vetítővászonhoz TV csatlakozási lehetőséget is kiépítünk.

# Kábelezési nyomvonalak, szolgáltatói beállás

A szolgáltatói beállás a földszinti Információs helyiségben van. Ide érkezik az internet és telefon ellátás. Jelenleg az irodai részben van egy telefonközpont, mely a Zöld piramist látja el telefonnal. Ehhez a kábelhez a megmaradó lámpaoszlopnál lehet csatlakozni a telefonközponttól. Innen a föld alatt megy a kábel a Zöld piraishoz.

A folyosókon álmennyezet készül. Kábeltálca lesz az álmennyezet felett.

A munkahelyi végpontok süllyesztetten lesznek szerelve.

# Javasolt szabványok szakterületenként, tervezők, telepítők, karbantartók és üzemeltetők részére:

A tervek a Magyarországon érvényben lévő vonatkozó szabványok, rendeletek és előírások figyelembe vételével készültek. A legfontosabb szabványok és előírások, melyet a kivitelezés során figyelembe kell venni, illetve be kell tartani:

- Magyar szabványok, a videó megfigyelő rendszerek építésére és alkalmazására

- MSZ EN 50132-1:2011

- MSZ EN 50132-7:2013

- Magyar szabványok, a behatolás és támadásjelző rendszerek építésére és alkalmazására

- MSZ EN 50131-1:2011

- MSZ CLC/TS 50131-7:2010

- Magyar szabványok, a mérési és dokumentálási követelményekre

- MSZ EN 61557-2011

- MSZ 4851: 1988

- Nemzetközi szabvány, elektronikai vezérlő kábelekre

- VDE 0812

- • Európai szabványok informatika berendezések használatára, a CCTV IP rendszerek építésére és LAN működtetetéséhez

- CENELEC (EN), EN50173, Infomation Technology - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 ( cabling

- EN 50174 Szerelési és mérési előírás az IT kábelek számára (az Európai megfelelője az EIA/TIA 569 szabványnak).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiss Gábor

Mérnök Kamarai szám: V-T/09-0804

kiss-gabor@kiss-gabor.hu