NyírGeo Kft.

4400 Nyíregyháza, Ószőlő u. 135

Tel/Fax: (42)445-709 E-mail: ungvaria @chello.hu

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS

NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓ, ÁLLATPARK, Hópárduc Kifutó

ALAPOZÁSI TERVÉHEZ

a VIKTÓRIAHÁZ geotechnikai jelentése alapján

- Alapadatok:

Megbízó: Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Sóstói u.

Tervező: GAV-ART Stúdió Kft., 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. I/10.

Építmény rendeltetése: állatház

Építmény szerkezeti rendszere: vegyes

Terhelési adatok:  nem ismertek

Szerkezet süllyedésérzékenysége: nem érzékeny

Szárazsági követelmények: nincs

Szerkezeti mélység: ~1 m

Csatlakozó építmények jellemzői: szabadonálló

Geotechnikai kategória: 1.

Magassági fixpont: az építési terület DK-i részén lévő kandelábernél a járdaszint 104,45 mBf abszolút magasságú.

2. Helyszín leírása:

Felszíni viszonyok: sík terület

Hidrológiai jellemzők: közepesen mély talajvízállás

Növénytakaró: fás terület

Beépítettség: állatparkra jellemző beépítettség

Emberi tevékenység hatása: közművesített terület

Altalaj eredetű épületkárosodások: nincs tudomásunk róla

3. Előtanulmányok: nem készültek

4. Építésföldtani viszonyok: Nyíregyháza terülte geológiai szempontból teljesen egységes. A város egész területén óholocén és felsőpleisztocén futóhomok található. Ezen rétegre jellemző, hogy szélhordta üledékként alakult ki. A futóhomok mezőből kiválik az Ér patak és Bujtos városrészen található felszinközeli holocén és óholocén, lápos üledék, mely a futóhomoktól eltérően folyóvízi lerakódás. A futóhomokot talajmechanikai szempontból szemnagyság és iszaptartalom szerint finomhomokra, homokra illetve iszapra oszthatjuk.

5. Talajfeltárás, talajvizsgálat:

Furás Borró rendszerű fúróval

1, 2 jelű 2 db 8 m mély furás

Furás időpontja: 2012.07.13.

Szondázás Borró rendszerű dinamikus szondával.

1, 2 jelű 2 db 8 m mély szondázás

Szondázás időpontja: 2012.07.13.

A furások, szondázások helyét a helyszínrajz a magassági adatokat a réteg és fúrásszelvény tartalmazza.

6. Talajrétegződés talajállapot:

A feltárt talajrétegződés enyhén változatos. Fúrásainkban túlnyomórészt változó iszaptartalmú barna-szürke iszapos homok talajokat tártunk fel, az 1 fúrás 1,6-4,9 m-e között barnásszürke homokos iszap, valamint az 1 fúrás 5,6-6,7 m-e illetve a 2 fúrás 5,5-6,6 m-e között szürkésbarna sovány agyag réteg településsel. A talajrétegződést valamint a szondázási eredményeket a mellékelt rétegszelvény a talajfizikai jellemzőket a fúrásszelvények tartalmazzák.

Alapozási szempontból kedvezőtlen rétegek és jellemzőik: a felső laza településű rétegeken kívül a feltárt talajok alapozásra alkalmasak.

7. Talajvízviszonyok:

Feltáráskor észlelt talajvízállás:

1 furás megütött: 2,60 nyugalmi: 2,40 vízszint: 100,38 mBf

2 furás megütött: 2,60 nyugalmi: 2,31 vízszint: 100,40 mBf

Irodai adatgyűjtés:

A vizsgált terület közelében a 1504. számú talajvízfigyelő kút található. Adatai a következők:

Távolsága:  			Kemecsei úti temető mellett

Terepszint:  			108,89 mBf

Perem:    			109,26 mBf

Észlelés kezdete:  		1952

Észlelt legnagyobb vízállás:	265 cm     106,61 mBf.

Észlelt legkisebb vízállás:	618 cm     103,08 mBf.

Építési vízszint:

Várható vízszint: a jelenlegi szinten

Legkedvezőbb építési idő: őszi időszak

Maximális vízszint becsült értéke: 101,40 mBf.

Talajvíz laborvizsgálati eredményei:

pH:			 8

lúgosság:                     36  W°

Karbonát keménység:  45 nk°

Szulfát mg/l	            756 mg/l

Talajvíz minősítése agresszivitás szempontjából az MSZ.4798-1:2004 szabvány 2. táblázata szerint:  XA2

# Beton vasbeton szerkezetek korrózió védelme: szükséges

8. Vizsgálati eredmények értékelése a talaj tulajdonságai és várható viselkedése:

Fúrásainkban túlnyomórészt változó iszaptartalmú barna-szürke iszapos homok talajokat tártunk fel, az 1 fúrás 1,6-4,9 m-e között barnásszürke homokos iszap, valamint az 1 fúrás 5,6-6,7 m-e illetve a 2 fúrás 5,5-6,6 m-e között szürkésbarna sovány agyag réteg településsel. A felső laza településű rétegeken kívül a feltárt talajok alapozásra alkalmasak.

9. Javaslat:

Javasolt alapozási rendszer: síkalap

Javasolt alapozási sík: barna iszapos homok rétegen 101,80 mBf. szinten

Fagyhatár:  		0,8 m

Humuszos réteg:  	20 cm

Válaszfalak alapozása:  kiváltógerendára

Padozatok készítése: bányahomokból

Alapok lépcsőzése legfeljebb 30 fok szögben.

Alapok méretezését az MSZ. EN 1997-1 Eurocode 7 szerint kell végezni.

Mivel így az építmény az 1. geotechnikai kategóriába sorolható, alkalmazható az MSZ. 15004 szabvány szerinti egyszerűsített módszer.

Határfeszültség alapértéke:    a= 250 kN/m2

A méretezést a szemcsés talajokra vonatkozó szabványelőírások szerint kell végezni.

Kitermelt talaj II fejtési osztályba és „nehezen tömöríthető (T-3)” tömörítési kategóriába sorolható. Teherviselő feltöltés készítésére nem alkalmas. Munkagödör kiemelése 3:4 rézsűvel vagy zártsorú dúcolással készülhet. Nem szükséges dúcolni 0,8 m-nél kisebb árokmélységnél.

Víztelenítés: Csak a medence alapozásánál kell talajvízre számítani, ott nyíltvíztartás alkalmazható.

Szakvéleményünk a feltárások adataira alapozva készült. A feltárások között a talajrétegződés eltérhet a feltételezettől. Lényeges eltérés esetén a talajmechanikus értesítendő.

Nyíregyháza 2012. július hó

Jávor Csaba 			     Ungvári Albert

okl. hidrogeológus			            tervező

Gte-2 367/2005       		     	     GT-T 15-0037

4400 Nyíregyháza, Kert út 18. 3/15.

Mellékletek:

1 db rétegszelvény

2 db fúrásszelvény